## Slide 2: زیردریایی هوشمند کنترل از راه دور آریا
استاد راهنما :
مهندس محمد مونسان
دانشجوی مجری :
بهروز اسدی
تیم همکار :
مهندس مجید رضایی
ایمان رحیمی
مهران مطلبی نژاد
مجتبی سعیدی
رضا سیف پور

## Slide 3: مقدمه طرح :
زیردریایی آریا را می توان به صورت کلی در قالب موارد زیر معرفی کرد :
فرم بدنه دوکی شکل
ابعاد بدنه با طول 100 سانتی متر و قطر 14 سانتی متر
سیستم رانش پروانه ایی و به صورت تک پروانه
قابلیت هاورینگ و کف نشینی
استفاده از مخزن بالاست سیلندر پیستونی
دارای سرعت سطحی و زیر سطحی بالا
قابلیت کنترل از راه دور در سطح و یک متری در زیر سطح
قابلیت کنترل به صورت هوشمند در بیش از یک متری زیر سطح
سیستم مانیتورینگ از راه دور

## Slide 4
دارای سیستم DAS (سیستم جمع آوری و ثبت اطلاعات)
استفاده از تکنولوژی لامپ های LED
قابلیت فیلمبرداری
قابلیت پرتاب گلوله
قابلیت مدل سازی حرکت دکل ها و آنتن
قابلیت پرتاب موشک
استفاده از تکنولوژی لامپ های LED در لامپ های ناوبری

## Slide 5: اقدامات انجام شده توسط تیم :
تیم آریا در راستای اجرای این پروژه مراحل زیر را تا کنون به انجام رسانده است :
انجام طراحی مفهومی و اولیه ی طرح
بررسی امکان سنجی های ساخت
بررسی نیاز در داخل کشور به زیردریایی های کنترل از راه دور و قابلیت های مورد نیاز آن
بررسی سابقه و موارد مشابه در نمونه های خارجی
انجام طراحی جزئیات طرح با توجه به موارد فوق
و با توجه به موفقیت در موارد ذکر شده، تیم آریا هم اکنون آمادگی لازم جهت انجام پروسه ی ساخت شناور آریا را دارا می باشد .

## Slide 6: ارائه طرح بصورت کامل :
در حالی که تکنولوژِی زیردریایی های کنترل از راه دور بدون سرنشین در خارج از کشور به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته و تلاش فراوان و طرح های متنوعی در این زمینه ارائه گردیده است. سابقه این نوع طرح ها در کشور ما بسیار ناچیز بوده و هنوز تلاش و طرح خاصی در این زمینه صورت نگرفته است، و خلأ ناشی از تلاش در این راستا با توجه به مرز آبی گسترده کشور به شدت احساس می شود.

## Slide 7
شکل بدنه :
شکل بدنه ی زیر دریایی آريا به صورت دوکی شكل که ایده آل ترین طرح بدنه برای حرکت در زیر آب بوده و دارای مقاومت ویسکوز فشاری ( R ) برابر با 10 درصد مقاومت کل است، که نشان از مناسب بودن این طرح از لحاظ بازدهی و کاهش میزان درگ است خواهد بود.
که ابعاد کلی آن در شکل زیر مشخص است :

## Slide 8
سیستم رانش شناور :
در شناور آریا از سیستم رانش پروانه ایی همراه با یک موتور الکتریکی استفاده شده است که با توجه به پاشنه ی مخروطی شکل و بدنه دوکی شکل و با توجه به نمودارهای موجود برای داشتن بازدهی بالاتر از سیستم تک پروانه استفاده شده است.

## Slide 9
قابلیت هاورینگ و کف نشینی :
از جمله ویژگی های خاص شناور آریا سیستم هاورینگ است که این ویژگی در هنگام شناسائی توسط شناورهای سطحی یک امتیاز محسوب می شود زیرا این امکان را به شناور می دهد که در زیرآب به حالت ایستا در نقطه ای ثابت بماند، که این قابلیت در مورد این نوع زیر دریایی های کوچک که اغلب برای عوامل شناسایی به کار می روند از اهمیت خاصی برخوردار است.
سیستم بالاست به کار رفته شده در شناور آریا جهت این کار به بر خلاف موارد معمول و استفاده از سیستم هوای
فشرده، به صورت استفاده از سیلندر و
پیستون در نظر گرفته شده که قابلیت
خاصی را ایجاد می کند.

## Slide 10
از جمله قابلیت های این وسیله می توان به مانور پذیری ایده آل و نیز سرعت فرار بالای آن اشاره نمود، که این دو مسئله در مورد زیردریایی های کوچک بسیار مهم اند بطوریکه بتوانند در هنگام شناسایی شدن توسط دشمن به سرعت خود را از تیررس اژدرها دور کنند.
در شناور آریا :
با توجه به طراحی اولیه و بررسی و امکان سنجی آن در مرحله طراحی جزئیات انجام شده و انتخاب شکل دوکی می توان گفت با داشتن :
1- سرعت سطحی 5 نات
2- سرعت زیر سطحی 7 نات
دارای سرعت های خوب و بالایی خواهیم بود.

## Slide 11
و همچنین با توجه به استفاده از مخزن بالاست ویژه و سطوح کنترلی جلو و عقب و شکل دوکی مانور پذیری خوبی را در این شناور خواهیم داشت.

## Slide 12: کنترل شناور :
یکی از قابلیت های ویژه و منحصر به فرد این طرح که آن را از نمونه های مشابه متمایز می سازد کنترل خود کار و هوشمند شناور در حرکت زیرسطحی است .
در واقع مشکل اصلی و محدودیت این نوع شناورها همان عدم نفوذ امواج رادیویی در عمق آب می باشد که عمق روی شناور را محدود می کند، در شناور آریا برای حل این مشکل دو نوع سیستم کنترلی در نظر گرفته شده است :

## Slide 13: چگونگی کنترل هوشمند شناور :
شناور آریا در واقع با داشتن این نوع کنترل هوشمند دارای کارایی در حدود زیردریایی های AUV با صرف هزینه ای بسیار کمتر خواهد بود.
اصول کلی نحوه ی این هوشمند سازی در شناور آریا با استفاده از سیستم سنسورینگ و ابزار دقیق( سنسورهای آلتراسونیک و فشار) و یک برد کنترلی با قابلیت تعریف حالت است.

## Slide 14: سیستم مانیتورینگ و DAS شناور :
یکی دیگر از قابلیت های منحصرر به فرد شناور آریا سیستم مانیتورینگ داده ها می باشد که با توجه به اهداف تعریفی موجود برای این نوع شناور ها در سراسر دنیا رایج بوده از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در واقع با استفاده از این سیستم در شناور آریا قابلیت مشاهده ی کلیه داده های مخابره شده از شرایطی که شناور در آن قرار دارد به صورت همزمان وجود خواهد داشت، به عنوان مثال می توان تصاویری که شناور با استفاده از دوربین می گیرد، میزان جریانی که از باطری ها کشیده می شود، مقدار دور موتور، شرایط فشار و عمق شناور، و... را به صورت همزمان با حرکت شناور در آب و عمق در مانیتوری در محل کنترل مشاهده کرد.
بنابراین می توان گفت این سیستم کارایی شناور را برای موارد تجسسی و اکتشافی بسیار بالا می برد.

## Slide 15
از دیگر قابلیت های شناور سیستم DAS (سیستم جمع آوری و ثبت اطلاعات) می باشد که می توان با قرار دادن یک مدار الکتریکی ثبت کننده، کلیه ی اطلاعات داخلی شناور را علاوه بر ارسال برای سیستم مانیتورینگ مورد ثبت نیز قرار داد و از آن به عنوان یک جعبه سیاه ساده استفاده کرد.
از دیگر تکنولوژی های منحصر به فرد و خلاقانه استفاده از تکنولوژی لامپ های LED می باشد، در واقع تکنولوژی این لامپ ها در حال حاضر در کشور و در این موارد بسیار کم و محدود بوده از مزایای این لامپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
توان بسیار کم
آببندی بالا
قابلیت تحمل فشار بالا
عمر بسیار بالا
ضربه پذیری خوب و عدم تولید گرما
و در نهایت نور بسیار بالا و مناسب جهت شرایط زیر سطحی.

## Slide 16: جانمایی داخلی شناور :

## Slide 17: مواد و تجهيزات مورد نياز :
اهم این موارد را می توان در قالب عناوین زیر بیان کرد :
بدنه ساخته شده توسط مواد کامپوزیتی
مدار های الکتریکی و کنترلی مورد نیاز
مدارهای مربوط به هوشمند سازی و سیستم مانیتورینگ و DAS
دوربین فیلمبرداری
سنسور های مورد نیاز
موتور الکتریکی مناسب
کپسول هوای فشرده
رادیو کنترلر
سلونوئید والو های برقی
موتور مورد نیاز جهت سیستم بالاست و سروو موتور های تحریک
موارد قابل نیاز جهت قابلیت های ویژه شناور مثل پرتاب اژدر و موشک
و...

## Slide 18: هزينه‌هاي طرح :
قیمت تقریبی | لیست هزینه ها
12000000 | ساخت بدنه و ملحقات آن
3000000 | سیستم های تحریک سکان و بالک های جلو و عقب
1000000 | سیستم بالاست
3500000 | باطری رانش و باطری مورد نیاز برای بخش های دیگر
2500000 | سیستم مکانیکی کنترل و انتقال قدرت و پروانه
3000000 | موتور وDriver موتور
10000000 | سیستم رادیو کنترل مختص شرایط زیر سطحی با قدرت بالا
4000000 | دوربین وکواد(Quad) ، فرستنده و گیرنده
5000000 | استپر موتور اندازه گیری زاویه (2عدد)
1000000 | مبدل های الکتریکی برای ولتاژهای مختلف مورد نیاز (4عدد)
4000000 | مدارهای الکتریکی کنترلر و مدارهای جانبی جهت هوشمند سازی
1500000 | سنسور فشار (2عدد)
1000000 | سنسور فاصله (2عدد)
1000000 | چراغ تحت فشار برای فیلم برداری (لامپ های led )
5000000 | آمپرساعت سنج باطری ومانیتورینگ از راه دور
2000000 | شیرهای برقی سلونوئید والو، شیرهای آبگیری مخازن، والوهای برقی
2500000 | موارد دیگر
62000000 | جمع کل

## Slide 19: جمع‌بندي نهايي :
از جمله دلایل بهینه بودن طرح، نحوی کنترل ویژه بر میزان آبگیری سیستم بالاست، سرعت خوب، قابلیت مانوردهی و ... شناور می باشد در کنار قابلیت هایی مثل فیلمبرداری زیر آب و پرتاب اژدر .
و از قابلیت های منحصر به فرد آن وجود سیستم DAS، قابلیت مانیتورینگ اطلاعات و نحوه ی کنترل هوشمند است که در کنار موارد قبل قابلیتی در حدود یک AUV را برای شناور آریا با صرف هزینه ایی بسیار کمتر ایجاد می کند.
در پایان اعضای تیم آریا امیدوارند در سایه الطاف الهی، تلاش خود و با مساعدت های معاونت پژوهشی دانشگاه، بتوانند به این مهم جامه عمل بپوشانند.